## Slide 1: Projekt i budowa modelu zdalnie sterowanego typu quadcopter
Wykonał:
Łukasz Drożdż
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Katedra Robotyki i Mechatroniki
www.agh.edu.pl
Promotor:
dr hab. inż. Mariusz Giergiel, prof. nadzw. AGH

## Slide 2: Czym jest quadcopter?
Powszechnie „dron”
Cztery śmigła
Zdalnie sterowany
Szerokie zastosowanie
Rys. 1 STARMAC II
[H. Huang, G. Hoffmann, S. Waslander, and C. Tomlin, “Aerodynamics and control of autonomous quadrotor helicopters in aggressive maneuvering,” in Proceedings of the IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), pp. 3277 –3282, 2009. ]
Notes: Do 1’00
W ramach wstępu powiem pobieżnie co rozumiem pod pojęciem quadcopter
Powszechnie przyjęło się używać określenia „dron”
Jest to maszyna latająca posiadające 4 śmigła, ustawione w 2 pary o przeciwnych kierunkach obrotów.
Sterowana jest zdalnie, czasem wykazuje pewną autonomię lotu i doboru trasy.
Ze względu na prostotę konstrukcji i możliwości wprowadzenia własnych rozwiązań drony, a quadcoptery w szczególności, mają szerokie zastosowanie, począwszy od
  Fotografii
  Bardziej zaawansowaną akwizycję obrazu i przetwarzanie
  Zastosowania naukowe
  Zastosowania militarne.

## Slide 3: Cel pracy:
Projekt i budowa wielowirnikowca sterowanego radiowo typu quadcopter.
Samodzielna implementacja i wykonanie sterownika lotu.
Realizacja możliwie prostego algorytmu sterowania dla 3 zmiennych stanu: .
Notes: Do 1’40
Należy zauważyć, że kąt skrętu (yaw) (psi) jest zapisany z notacją kropki. Chcę sterować obrotem, pochyleniem, i prędkością obrotową wokół osi z układu inercjalnego (yawRate). Jest to możliwie najprostsze sterowanie.
Należy zauważyć, że kąt skrętu (yaw) 𝜓(psi) jest zapisany z notacją kropki. Chcę sterować obrotem, pochyleniem, i prędkością obrotową wokół osi z układu inercjalnego (yawRate). Jest to możliwie najprostsze sterowanie.

## Slide 4: Projekt
Silnik – Emax 2216,
Śmigło – Emax 8045, 8x4,5”
Silnik + Śmigło -> 870g ciągu max
ESC - BLHeli 12 A
Aparatura – HK-T6A V2, 6 kanałów
CPU – Teensy 3.1, Cortex-M4 96 MHz
  256kB flash, 64 kB RAM
IMU – InvenSense MPU9250, 9 „DOF”
Bateria – Redox LiPo 4400 mAh, 14.8 V, 30 C
Notes: Do 2’45
Do projektu dobrałem następujące części
Silniki, śmigła i regulatory obrotów dobrałem wg danych producenta, deklarującego uzyskanie odpowiedniego ciągu
Aparatura RC jest podstawową aparaturą 6-kanałową
Jako jednostkę obliczeniową dobrałem moduł Teensy 3.1, na bazie procesora Cortex M4, zapewniający jednocześnie
  Zadowalającą moc obliczeniową
  Mozliwość programowania za pomocą bibliotek Arduino
Jako IMU (Inertial mesurement Unit) dobrałem moduł MPU9250, zawierający żyroskop, akcelerometr i sensor natężenia pola magnetycznego ziemi.
Dobrałem baterię o stosunkowo dużej pojemności jak na te gabaryty drona celem uzyskania zadowalającego czasu lotu.

## Slide 5: Projekt
Rys. 12 Uproszczony model 3D
Notes: Do 3’40
W ramach projektu zdecydowano się na samodzielne zaprojektowanie i wykonanie następujących elementów:
centralnej płytki ramy;
płytek montażowych silnika;
płytek montażowych IMU;
sterownika lotu.
Stworzenie modelu 3D miało dwa zasadnicze cele:
zaprojektowanie centralnych płytek ramy, płytek montażowych silnika i płytki montażowej IMU do późniejszego wykonania;
zapewnienie wzajemnego dopasowania wszystkich elementów już na etapie projektu.
W sposób uproszczony zamodelowano części nie wpływające w sposób zasadniczy na kształt ramy, takie jak sterownik lotu czy kable, które pominięto.

## Slide 6: Rama: zaprojektowane
Rys. Płytka górna ramy
Rys. Płytka dolna ramy
Notes: Do 4’50
Na slajdzie widzimy rysunki zaprojektowanych elementów: górnej i dolnej płytki centralnej ramy; z zaznaczonymi wymiarami podłączeniowymi
W płytce górnej uwzględniłem otwory montażowe dla tulei dystansowych mocujących IMU oraz sterownik lotu
W projekcie górnej płytki uwzględniłem przyszłościowo możliwość montażu do ramy testowej, odbierającej stopnie swobody. Są to te wpusty i otwory, pod które zaprojektowana zostanie rama testowa.
W dolnej płytce ramy zamieściłem otwory na montaż rzepa utrzymującego baterię.
Uwzględniłem również otwory pod podwozie z zestawu DJI S500
Jako że za ramiona dobrałem rurki fi12 z włókna węglowego, zastosowałem komercyjne obejmy do ramion dronów. Pod wymiary tych obejm zostały zaprojektowane otwory w płytkach ramy.

## Slide 7: Rama: zaprojektowane
Rys. 16 Płytka montażowa IMU.
Rys. 17 Płytka montażowa silnika.
Notes: Do 5’15
Płytkę montażową IMU zaprojektowałem z uwzględnieniem odpowiednich wymiarów podłączeniowych do górnej płytki ramy i modułu MPU9250
Zaś płytki montażowe silnika z uwzględnieniem odpowiednich wymiarów podłączeniowych do silników i obejm ramion.

## Slide 8: Projekt
Rys. 12 Sterownik lotu.
Notes: Do 5’35
Po określeniu wymaganych połączeń zlutowałem na płytce prototypowej układ sterownika lotu, uwzględniając wymagane wejścia, wyjścia i rezystory podciągające.
Widać centralnie układ Teensy 3.1

## Slide 9: Projekt
Rys. 12 Zbudowany model.
Notes: Do 5:55
Zaprojektowane części wykonane zostały w druku 3D w technologii FDM
Jako materiał dobrałem PLA
Slajd przedstawia kompletny złożony model.
Części zostały dopasowane wg oczekiwań, dzięki wcześniej wykonanemu modelowi 3D

## Slide 10: Projekt
Rys. 12 Zbudowany model.
Notes: Do 6’00
Tu zdjęcie w zbliżeniu

## Slide 11: Sterowanie – podejście 2
Rys. 25 Schemat II propozycji sterowania
[G. Szafranski, R. Czyba, „Different Approaches of PID Control UAV Type Quadrotor”, Proceedings of the International Micro Air Vehicles conference 2011 summer edition, Gliwice, Polska, 2011] - zmodyfikowany
Notes: Do 6’45
Przyjąłem układ regulacji kaskadowej przedstawiony na schemacie, na podstawie literatury.
Jest to schemat lekko zmodyfikowany względem znalezionego w literaturze
Zewnętrzna pętla odpowiada za regulację orientacji kątowej
Wewnętrzna pętla odpowiada za regulację prędkości kątowej.
Wejściami układu są
  Kąty obrotu i pochylenia w 1 węźle sumacyjnym
  Nadana prędkość dla kąta skrętu w 2 węźle sumacyjnym
  Ciąg sumowany do wyjścia na regulatory obrotów poza pętlą sprzężenia zwrotnego.
Pełen opis algorytmu regulacji zamieściłem w pracy.

## Slide 12: Algorytm działania
START
Czy port szeregowy obsłużył zapytanie?
inicjalizacja
Obsługa portu szeregowego
Czy UAV jest uzbrojony?
Czy aparatura RC jest skalibrowana?
Kalibracja kanałów aparatury
N
T
N
T
N
T
Odczyt nastaw
Odczyt stanu
PID
Wysterowanie wyjść
Rys. 20 Schemat blokowy algorytmu
Notes: Do 7’25
Algorytm działania przedstawiony jest na schemacie blokowym
Krótko mówiąc, gdy dron jest uzbrojony, czyli ciąg jest ustawiony powyżej poziomu minimalnego, następuje regulacja i wysterowanie silników
Gdy dron nie jest uzbrojony można kalibrować parametry sterowania za pomocą portu szeregowego i dokonać kalibracji aparatury RC.
Do implementacji posłużyłem się oprogramowaniem Visual Studio 2015 w wersji Community
Kod źródłowy dostępny jest w repozytorium internetowym, wyszczególnionym w załączniku pracy.
Do 8:10
Z racji na to, że w ramach tej pracy nie podjąłem się zaprojektowania i zbudowania ramy testowej, parametry regulacji dobierałem metodą prób i błędów.
Ograniczyłem się do wyznaczenia współczynników wzmocnienia dla części proporcjonalnych regulatorów zewnętrznego i wewnętrznego.
Nie uzyskałem stabilności w rozumieniu samodzielnego lotu.
Układ zdaje się wykazywać uchyb statyczny, przez co w cudzysłowie „dryfuje”
Lecz układ reaguje w sposób prawidłowy na wychylenia, co można zobaczyć, gdy zostanie lekko podtrzymany i kontrolowany ręką.

## Slide 13: Działanie w praktyce
Notes: Podstawowym kierunkiem rozwoju pracy będzie zbudowanie stanowiska testowego odbierającego stopnie swobody celem metodycznego dobrania parametrów pętli regulacji.
W ramach rozwoju mam również możliwość
  dodania dodatkowych sensorów, np. GPS
  Modyfikacji ramy np. poprzez dodanie uchwytu na kamerę
  Dołożenia nowych funkcjonalności

## Slide 14: Dziękuję za uwagę
Wykonał:
Łukasz Drożdż
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Katedra Robotyki i Mechatroniki
www.agh.edu.pl
Promotor:
dr hab. inż. Mariusz Giergiel, prof. nadzw. AGH
Notes: Dziękuję Szanownej Komisji za uwagę.